Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Технология и оборудование химических, нефтегазовых и пищевых производств»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

### Б.1.3.9.1 «Ремонт и монтаж оборудования»

направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Профиль «Машины и аппараты пищевых производств»

форма обучения – очная

курс – 4

семестр – 8

зачетных единиц – 4

часов в неделю – 7

всего часов – 144

в том числе:

лекции – 22

коллоквиумы – нет

практические занятия – 22

лабораторные занятия – 11

самостоятельная работа – 89

зачет – нет

экзамен – 8 семестр

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

Саратов 2023

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: подготовка бакалавров для производственной, проектно-конструкторской и исследовательской деятельности в области создания и эксплуатации технологического оборудования пищевых производств.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление студентов с технической документацией на ремонт и монтаж оборудования;

- освоение способов и приемов диагностики оборудования, ремонтных и монтажных работ.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Ремонт и монтаж оборудования» входит в перечень дисциплин (вариативная часть, дисциплины по выбору студента) (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Дисциплина базируется на предварительном изучении следующих курсов: Б.1.1.6 Физика, Б.1.1.13 Сопротивление материалов, Б.1.1.10 Теоретическая механика, Б.1.2.8 Технология конструкционных материалов, Б.1.2.17 Расчет и конструирование машин и аппаратов. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных законов физики и математики, умения решать конкретные задачи определенной степени сложности в области диагностики, ремонта и монтажа оборудования, владение системой знаний, формирующей физическую картину в области создания и эксплуатации технологического оборудования химических и нефтехимических производств. Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, являются базой для реализации знаний при прохождении преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5);

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6).

Студент должен знать:

- основы технических дисциплин по проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций (ПК-5);

- специфику условий эксплуатации, ремонта и монтажа оборудования (ПК-5);

- теоретические основы системы планово-предупредительного ремонта и технического диагностирования оборудования (ПК-5);

- стандартные средства автоматизации проектирования (ПК-5);

- рабочую проектную и техническую документацию (ПК-6);

- требования нормативно-технической документации (ПК-6);

- структуру производственных процессов ремонта, диагностики и монтажа оборудования (ПК-6).

Студент должен уметь:

- проводить расчеты деталей и узлов машиностроительных конструкций (ПК-5);

- проводить расчеты показателей надежности и остаточного ресурса оборудования (ПК-5);

- диагностировать техническое состояние оборудования (ПК-5);

- разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с соответствующей проверкой (ПК-6);

- обеспечивать выполнение требований нормативно-технической документации (ПК-6).

Студент должен владеть:

- методами расчета деталей и узлов машиностроительных конструкций (ПК-5);

- средствами автоматизированного проектирования (ПК-5);

- передовыми методами диагностики оборудования (ПК-5);

- элементарной нормативно-технической базой для разработки документации (ПК-6);

- навыками работы с нормативно-технической документацией (ПК-6).

4. Распределение трудоемкости дисциплины по темам и видам занятий

| № мод. | № нед. | № темы | Наименование темы | Часы / Из них в интерактивной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак-тичес-кие | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 семестр |
| 1 | 1-6 | 1 | Ремонт технологического оборудования | 54 | 8 | - | 4 | 8 | 34 |
|  | 7-12 | 2 | Диагностика и восстановление деталей, машин и оборудования | 30 | 6 | - | 3 | - | 21 |
| 2 | 13-17 | 3 | Монтаж оборудования | 60 | 8 | - | 4 | 14 | 34 |
|  |  |  | ИТОГО: | 144 | 22 | - | 11 | 22 | 89 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | Общие вопросы ремонта оборудования. Система технического обслуживания и ремонта оборудования пищевых производств. Структуры управления ремонтной службы главного механика. | 5,6,8 |
|  | 2 | 2 | Методика расчетов в системе планово- предупредительных ремонтов. Сетевое планирование и управление. | 5,6,8 |
|  | 4 | 3, 4 | Износ оборудования, основные виды износа. Элементы теории трения. Влияние температуры трущихся поверхностей на износ. Влияние качества поверхности и наличия смазки на трение и износ. Методы определения величины износа. Определение оптимальных условий работы трущейся пары. Предельно-допустимый износ и типовая кривая износа. | 5,6,8 |
| 2 | 2 | 5 | Техническая диагностика и дефектоскопия деталей, классификация дефектов. Методы восстановления и ремонта изношенных деталей машин и аппаратов. | 2,3,4,5,6 |
|  | 2 | 6 | Подготовка оборудования к ремонту. Разборка и сборка машин и аппаратов. | 2,4,5,6 |
|  | 2 | 7 | Технология ремонта основных видов оборудования пищевых производств (теплообменные аппараты, насосное оборудование, колонное и емкостное оборудование). | 2,4,5,6 |
| 3 | 2 | 8 | Проектно-техническая документация для проведения монтажных работ. Поставка, хранение, приемка и сдача оборудования в монтаж. Подготовка монтажной площадки. | 5,6 |
|  | 4 | 9, 10 | Такелажная оснастка: канаты, стропы, блоки, лебедки, якоря, траверсы, грузозахватные устройства. Самоходные стреловые краны, грузовысотная характеристика, порядок выбора крана. | 5,6,7,8 |
|  | 2 | 11 | Основные методы монтажа оборудования (теплообменные аппараты, насосное оборудование, колонное и емкостное оборудование). Установка и закрепление оборудования на фундаментах. Выверка оборудования. Пусконаладочные работы. | 1,5,6,7,8 |

6. Содержание коллоквиумов

Коллоквиумы программой и учебным планом не предусмотрены.

7. Перечень практических занятий

| № темы | Всего часов | № занятий | Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии. | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | Построение сетевых графиков на ремонт технологического оборудования. | 5,6,8 |
| 1 | 4 | 2, 3 | Износ оборудования. Прогнозирование срока безаварийной эксплуатации оборудования. | 2,5,6,8 |
| 1 | 2 | 4 | Определение величин разбаланса вращающихся деталей, остаточной неуравновешенности, пригодность призм для балансировки. | 5,6,8 |
| 3 | 4 | 5, 6 | Расчет и выбор канатов, строп, блоков, полиспастов. | 7 |
| 3 | 2 | 7 | Расчет монтажных траверс. | 7 |
| 3 | 4 | 8, 9 | Расчет грузозахватных устройств: монтажных штуцеров, проушин, цапф. | 7 |
| 3 | 4 | 10, 11 | Выбор грузоподъемных механизмов (стреловые краны, мачты, порталы) при различных способах монтажа. | 7 |

8. Перечень лабораторных работ

| № темы | Всего часов | Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4 | Обеспечение соосности центробежного насоса с электродвигателем. | 5,6,9 |
| 2 | 3 | Контроль износа подшипников качения. | 5,9 |
| 3 | 4 | Подъем оборудования методом поворота вокруг шарнира монтажной мачтой. | 7,9 |

9. Задания для самостоятельной работы студентов

| № темы | Всего часов | Вопросы для самостоятельного изучения | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 34 | Должностные обязанности для инженера-механика ремонтной службы предприятия, структура ремонтной службы предприятия. Централизация и специализация ремонтных служб. Гипотезы трения: механическая, молекулярно-механическая теория трения. Деформация в зоне контакта. Влияние качества поверхности и наличия смазки на трение и износ. Материалы трущихся пар. Ремонт перемешивающих устройств, насосного оборудования, трубопроводов и арматуры. | 5,6,8 |
| 2 | 21 | Диагностика дефектов и восстановление деталей машин и оборудования. | 2,3,4,5,6,8 |
| 3 | 34 | Порядок выбора крана при подъеме аппарата по методу скольжения с отрывом опоры от земли. Порядок выбора кранов при подъеме аппарата методом поворота вокруг шарнира. Порядок выбора кранов с опертыми стрелами. Монтаж мачтами. Монтаж насосов и компрессоров, монтаж трубопроводов. Техника безопасности при проведении ремонта и монтажа технологического оборудования. | 1,5,6,7,8 |

10. Расчетно-графическая работа

Расчетно-графическая работа программой и учебным планом не предусмотрена.

11. Курсовая работа

Курсовая работа программой и учебным планом не предусмотрена.

12. Курсовой проект

Курсовой проект программой и учебным планом не предусмотрен.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Изучение дисциплины Б.1.3.9.1 «Ремонт и монтаж оборудования» направлено на формирование профессиональных компетенций в области проектно-конструкторской деятельности (ПК-5, 6). Перечень показателей для соответствующих компетенций составлен с учетом имеющихся в программе профессионального модуля умений и знаний.

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов);

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов);

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных компетенциями, в ходе выполнения лабораторных работ и решения конкретных технических задач на практических занятиях, успешной сдачи экзамена.

Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины;

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Для компетенции ПК-5:

Пороговый уровень освоения компетенции: знает специфику обслуживания и условия эксплуатации оборудования, методы технического диагностирования оборудования, может проводить элементарные расчеты по проектированию деталей и узлов оборудования.

Продвинутый уровень освоения компетенции: может диагностировать техническое состояние машин и оборудования, выбрать и предложить наиболее рациональный способ ремонта или монтажа оборудования; применяет средства автоматизированного проектирования.

Высокий уровень освоения компетенции: владеет приемами организации и планирования работы в области эксплуатации, ремонта, технической диагностики и монтажа оборудования; владеет методами расчета деталей и узлов машиностроительных конструкций с применением средств автоматизированного проектирования; проводит расчеты показателей надежности и остаточного ресурса оборудования.

Для компетенции ПК-6:

Пороговый уровень освоения компетенции: знает структуру производственных процессов ремонта, диагностики и монтажа оборудования; виды проектной и рабочей технической документации.

Продвинутый уровень освоения компетенции: владеет элементарной нормативно-технической базой и применяет ее при разработке проектной и технической документации.

Высокий уровень освоения компетенции: владеет навыками разработки проектной и технической документации, может оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации нормативным документам.

При достаточном качестве освоения приведенных знаний, умений и навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей дисциплины на высоком, продвинутом или пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей дисциплины считается неосвоенной.

| Код компе тенции | Этап формирования | Показатели оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточ ная аттестация | Типовые задания | Шкала оценивания |
| ПК-5 | 8 семестр | Студент должен знать: - основы технических дисциплин по проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций; - специфику условий эксплуатации, ремонта и монтажа оборудования; - теоретические основы системы планово-предупредительного ремонта и технического диагностирования оборудования; - стандартные средства автоматизации проектирования. Студент должен уметь: - проводить расчеты деталей и узлов машиностроительных конструкций; - проводить расчеты показателей надежности и остаточного ресурса оборудования; - диагностировать техническое состояние оборудования. Студент должен владеть: - методами расчета деталей и узлов машиностроительных конструкций; - средствами автоматизированного проектирования; - передовыми методами диагностики оборудования. | Отчеты по лабораторным работам и в ходе решения практических задач. Оценки по модулям. | Вопросы к модулям и экзамену. | «отлично», «хорошо», «удовлетво рительно», «неудовлет ворительно» |
| ПК-6 | 8 семестр | Студент должен знать: - рабочую проектную и техническую документацию; - требования нормативно-технической документации; - структуру производственных процессов ремонта, диагностики и монтажа оборудования. Студент должен уметь: - разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с соответствующей проверкой; - обеспечивать выполнение требований нормативно-технической документации. Студент должен владеть: - элементарной нормативно-технической базой для разработки документации; - навыками работы с нормативно-технической документацией. | Отчеты по лабораторным работам и в ходе решения практических задач. Оценки по модулям. | Вопросы к модулям и экзамену. | «отлично», «хорошо», «удовлетво рительно», «неудовлет ворительно» |

Фонд оценочных средств текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины «Ремонт и монтаж оборудования» представляют собой комплект контролирующих материалов следующих видов:

- Письменные опросы по теории (модули). Проверяются знания текущего материала.

-  Экспрессные опросы.  Представляют собой набор коротких вопросов по определенной теме, требующих быстрого и короткого ответа. Проверяются знания текущего материала.

- Устные и письменные отчеты о выполнении лабораторных работ.

- Экзаменационные билеты состоят из двух теоретических вопросов по всем разделам, изучаемых в семестре и практической задачи.

Критерии оценки для экзамена:

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявивший творческие способности в понимании, изложении и использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему не только на вопросы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дисциплины.

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала изученной дисциплины, успешно выполняющий предусмотренные задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; показавшему систематический характер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, но допустившему при этом непринципиальные ошибки.

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание материала изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; допустившим погрешность в ответе на теоретические вопросы, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение по образовательной программе без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине (формирования и развития компетенций, закреплённых за данной дисциплиной), или, если студент после начала экзамена отказался его сдавать или нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).

Текущий контроль

Модуль 1

- Система технического обслуживания и ремонта (цели ТО и ремонта, методы проведения ППР, работы входящие в ТО и ремонт).

- Линейный график ППР, его содержание, достоинства и недостатки по сравнению с сетевым графиком.

- Составление сетевого графика.

- Износ, параметры износа, износостойкость.

- Трение. Сила трения и ее связь с износом. Гипотезы трения.

- Молекулярно-механическая теория трения.

- Влияние технологических сред на износ и методы борьбы с ним.

- Факторы, влияющие на механический износ. Методы и средства, уменьшающие механический износ.

- Аварийный износ. Причины, вызывающие аварийный износ и методы его предотвращения.

- Смазка узла трения. Виды смазочных материалов, способы обеспечения смазки, их сравнительная оценка.

- Коррозионный износ и методы борьбы с ним.

- Надежность оборудования и технических линий, основные понятия и определения.

- Возможные виды отказов. Количественная мера надежности.

- Дайте характеристику ремонтопригодности оборудования, приведите примеры повышения ремонтопригодности.

- Примеры характерных конструктивных недостатков, которые могут иметь место у машин и аппаратов и способы их устранения.

- Восстановление деталей. Критерии эффективности восстановления. Методы восстановления.

- Ремонт стальных корпусных деталей и станин.

- Ремонт чугунных корпусных деталей и станин.

- Ремонт корпусных деталей из алюминиевых сплавов.

- Восстановление деталей типа вал, если у него обнаружены следующие дефекты: а) износ внешней резьбы; б) износ резьбы в отверстии; в) износ опорной шейки.

- Область рационального использования методов пластической деформации для восстановления деталей машины.

- Восстановление деталей машины наплавкой и электролитическим осаждением железа.

- Обработка деталей на ремонтные размеры.

- Последовательность работ в процессе ремонта оборудования и их краткая характеристика.

- Балансировка вращающихся деталей.

- Ремонт теплообменных аппаратов.

- Ремонт колонных аппаратов.

- Ремонт емкостных аппаратов.

- Ремонт насосно-компрессорного оборудования.

- Техника безопасности при производстве ремонтных работ.

Модуль 2

- Проектно-техническая документация для выполнения монтажных работ.

- Поставка, приемка, хранение и сдача оборудования в монтаж.

- Подготовка монтажной площадки.

- Методы монтажа оборудования и их сравнительная оценка.

- Установка оборудования на фундаменте. Способы отпирания оборудования на фундамент.

- Основные типы фундаментных болтов. Выбор типа фундаментных болтов в зависимости от условий монтажа и условий эксплуатации оборудования.

- Пеньковые и стальные канаты. Область их рационального использования в зависимости от конструктивных особенностей. Методика расчета.

- Оборудование и оснастка, предназначенная для проведения такелажных операций (выбор необходимых такелажных средств, их краткая техническая характеристика).

- Стропы. Технология изготовления стропов. Расчет стропов.

- Монтажные блоки и полиспасты, методы их подбора. Технологии изготовления полиспастов.

- Лебедки, техническая характеристика. Методы и средства их закрепления, подбор лебедки в зависимости от ее назначения.

- Траверсы. Назначение и конструктивные особенности траверс в зависимости от конструкции и веса монтируемых объектов. Методика расчета траверс.

- Методы обеспечения проектного положения оборудования на фундаменте (выверка оборудования).

- Самоходные стрелковые краны, применяемые при монтаже, их эксплуатационная характеристика, схема подбора в зависимости от условий монтажа.

- Перечислите способы, позволяющие повысить грузоподъемность монтажных кранов (дайте оценку их достоинств и недостатков). Подъем аппарата стреловыми кранами с соединением стрел ригелем или с отпиранием стрел на опорные стойки.

- Перечислите способы, позволяющие повысить грузоподъемность монтажных кранов (дайте оценку их достоинств и недостатков). Подъем аппарата с наклонным полиспастом в сторону стрелы.

- Перечислите способы, позволяющие повысить грузоподъемность монтажных кранов (дайте оценку их достоинств и недостатков). Подъем аппарата краном с вынесением стрелы на временную опорную тележку.

- Мачтовые подъемники, их устройство, техническая характеристика, область рационального применения.

- Монтаж аппаратов колонного типа методом скольжения (схема, монтаж, оснастка для обеспечения скольжения). Достоинства и недостатки метода.

- Монтаж аппаратов колонного типа методом поворота вокруг шарнира. Конструкция поворотного устройства, последовательность установки шарнира (технология изготовления шарнира на разрезной опоре).

- Основные методы установки мачт в вертикальное положение и их сравнительная характеристика.

- Перечислите основные работы, выполняемые при монтаже. Приведите схемы стыковки элементов аппаратуры перед сваркой в зависимости от используемых сборочных приспособлений.

- Основные средства малой механизации, используемой при монтаже оборудования, и их техническая характеристика.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Приведите схему монтажа аппарата способом выжимания и дайте ему сравнительную оценку.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Приведите схему монтажа аппарата безякорным способом и дайте ему сравнительную оценку.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Приведите схему монтажа аппарата укороченным порталом с применением консоли и дайте ему сравнительную оценку.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Монтаж мачтой с оттяжкой низа аппарата трактором (лебедкой). Дайте методу сравнительную оценку.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Монтаж аппарата гидроподъемником. Дайте методу сравнительную оценку.

- Конструкции устройств для строповки. Методика расчета монтажных штуцеров.

- Конструкции устройств для строповки. Методика расчета монтажных проушин.

- Монтаж технологических трубопроводов и арматуры.

- Монтаж резервуаров.

- Монтаж насосов и компрессоров.

- Техника безопасности при производстве монтажных работ.

Экзаменационные вопросы

- Система технического обслуживания и ремонта (цели ТО и ремонта, методы проведения ППР, работы входящие в ТО и ремонт).

- Линейный график ППР, его содержание, достоинства и недостатки по сравнению с сетевым графиком.

- Составление сетевого графика.

- Износ, параметры износа, износостойкость.

- Трение. Сила трения и ее связь с износом. Гипотезы трения.

- Молекулярно-механическая теория трения.

- Влияние технологических сред на износ и методы борьбы с ним.

- Факторы, влияющие на механический износ. Методы и средства, уменьшающие механический износ.

- Аварийный износ. Причины, вызывающие аварийный износ и методы его предотвращения.

- Смазка узла трения. Виды смазочных материалов, способы обеспечения смазки, их сравнительная оценка.

- Коррозионный износ и методы борьбы с ним.

- Надежность оборудования и технических линий, основные понятия и определения.

- Возможные виды отказов. Количественная мера надежности.

- Дайте характеристику ремонтопригодности оборудования, приведите примеры повышения ремонтопригодности.

- Примеры характерных конструктивных недостатков, которые могут иметь место у машин и аппаратов и способы их устранения.

- Восстановление деталей. Критерии эффективности восстановления. Методы восстановления.

- Ремонт стальных корпусных деталей и станин.

- Ремонт чугунных корпусных деталей и станин.

- Ремонт корпусных деталей из алюминиевых сплавов.

- Восстановление деталей типа вал, если у него обнаружены следующие дефекты: а) износ внешней резьбы; б) износ резьбы в отверстии; в) износ опорной шейки.

- Область рационального использования методов пластической деформации для восстановления деталей машины.

- Восстановление деталей машины наплавкой и электролитическим осаждением железа.

- Обработка деталей на ремонтные размеры.

- Последовательность работ в процессе ремонта оборудования и их краткая характеристика.

- Балансировка вращающихся деталей.

- Ремонт теплообменных аппаратов.

- Ремонт колонных аппаратов.

- Ремонт емкостных аппаратов.

- Ремонт насосно-компрессорного оборудования.

- Техника безопасности при производстве ремонтных работ.

- Проектно-техническая документация для выполнения монтажных работ.

- Поставка, приемка, хранение и сдача оборудования в монтаж.

- Подготовка монтажной площадки.

- Методы монтажа оборудования и их сравнительная оценка.

- Установка оборудования на фундаменте. Способы отпирания оборудования на фундамент.

- Основные типы фундаментных болтов. Выбор типа фундаментных болтов в зависимости от условий монтажа и условий эксплуатации оборудования.

- Пеньковые и стальные канаты. Область их рационального использования в зависимости от конструктивных особенностей. Методика расчета.

- Оборудование и оснастка, предназначенная для проведения такелажных операций (выбор необходимых такелажных средств, их краткая техническая характеристика).

- Стропы. Технология изготовления стропов. Расчет стропов.

- Монтажные блоки и полиспасты, методы их подбора. Технологии изготовления полиспастов.

- Лебедки, техническая характеристика. Методы и средства их закрепления, подбор лебедки в зависимости от ее назначения.

- Траверсы. Назначение и конструктивные особенности траверс в зависимости от конструкции и веса монтируемых объектов. Методика расчета траверс.

- Методы обеспечения проектного положения оборудования на фундаменте (выверка оборудования).

- Самоходные стрелковые краны, применяемые при монтаже, их эксплуатационная характеристика, схема подбора в зависимости от условий монтажа.

- Перечислите способы, позволяющие повысить грузоподъемность монтажных кранов (дайте оценку их достоинств и недостатков). Подъем аппарата стреловыми кранами с соединением стрел ригелем или с отпиранием стрел на опорные стойки.

- Перечислите способы, позволяющие повысить грузоподъемность монтажных кранов (дайте оценку их достоинств и недостатков). Подъем аппарата с наклонным полиспастом в сторону стрелы.

- Перечислите способы, позволяющие повысить грузоподъемность монтажных кранов (дайте оценку их достоинств и недостатков). Подъем аппарата краном с вынесением стрелы на временную опорную тележку.

- Мачтовые подъемники, их устройство, техническая характеристика, область рационального применения.

- Монтаж аппаратов колонного типа методом скольжения (схема, монтаж, оснастка для обеспечения скольжения). Достоинства и недостатки метода.

- Монтаж аппаратов колонного типа методом поворота вокруг шарнира. Конструкция поворотного устройства, последовательность установки шарнира (технология изготовления шарнира на разрезной опоре).

- Основные методы установки мачт в вертикальное положение и их сравнительная характеристика.

- Перечислите основные работы, выполняемые при монтаже. Приведите схемы стыковки элементов аппаратуры перед сваркой в зависимости от используемых сборочных приспособлений.

- Основные средства малой механизации, используемой при монтаже оборудования, и их техническая характеристика.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Приведите схему монтажа аппарата способом выжимания и дайте ему сравнительную оценку.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Приведите схему монтажа аппарата безякорным способом и дайте ему сравнительную оценку.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Приведите схему монтажа аппарата укороченным порталом с применением консоли и дайте ему сравнительную оценку.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Монтаж мачтой с оттяжкой низа аппарата трактором (лебедкой). Дайте методу сравнительную оценку.

- Перечислите основные способы монтажа колонных аппаратов. Монтаж аппарата гидроподъемником. Дайте методу сравнительную оценку.

- Конструкции устройств для строповки. Методика расчета монтажных штуцеров.

- Конструкции устройств для строповки. Методика расчета монтажных проушин.

- Монтаж технологических трубопроводов и арматуры.

- Монтаж резервуаров.

- Монтаж насосов и компрессоров.

- Техника безопасности при производстве монтажных работ.

14. Образовательные технологии

Для достижения планируемых результатов обучения в дисциплине «Ремонт и монтаж оборудования» используются различные образовательные технологии, в том числе:

– информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими. Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

– личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе.  Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента при экспресс-опросе, при выполнении лабораторных работ, решении задач повышенной сложности, на еженедельных консультациях.

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения: диалог, беседа, работа в команде. Предусмотрено чтение лекций с применением мультимедийных технологий. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов проводится с использованием библиотечных ресурсов института, ресурсов сети Интернет и локальных сетевых ресурсов института.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине

Обязательные издания

- Коротков, В.Г. Монтаж аппаратов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Коротков, Е. В. Ганин. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 139 c. - 978-5-7410-1327-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/54126.html

- Семакина, О.К. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования отрасли : учебное пособие / О. К. Семакина. - Томск : Томский политехнический университет, 2018. - 184 c. - ISBN 978-5-4387-0812-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/98977.html

- Детали машин и основы конструирования: учебник для бакалавров/ Г.И. Рощин, Е.А. Самойлов [и др.]; ред. Г.И. Рощин, Е.А. Самойлов - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 415 с. Экземпляры всего: 10.

Дополнительные издания

- Рудик, Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий [Электронный ресурс]: учебник/ Рудик Ф.Я., Буйлов В.Н., Юдаев Н.В.- Электрон. текстовые данные. - СПб.: Гиорд, 2008. - 294 c. - ISBN 978-5-98879-064-8. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/744.html

- Гальперин Д.М., Миловидов Г.В. Технология монтажа, наладки и ремонта оборудования пищевых производств. М.: ВО Агропромиздат, 1990. - 399 с. Экземпляров всего: 100.

- Лазарев, И.А. Ремонт и монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности. М.; Лег. и пищ. пром-сть, 1981.- 224 с. Экземпляров всего: 52.

- Матвеев В.В., Крупин Н.Ф. Примеры расчета такелажной оснастки. - Л.: Стройиздат., 1987 г. - 320 с. Экземпляров всего: 2.

- Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования: справочник / А. И. Ящура. - Москва : ЭНАС, 2017. - 356 c. - ISBN 978-5-4248-0064-1. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/76941.html

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

- Денисов, В.А. Лабораторный практикум по технологии ремонта и монтажа оборудования: Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по курсам «Ремонт и монтаж оборудования», «Диагностика, ремонт, монтаж, сервисное обслуживание оборудования», для студентов направлений 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 56 с. Режим доступа

http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=343&tip=4

Интернет-ресурсы

10. http://www.iprbookshop.ru

Источники ИОС

11. http://techn.sstu.ru

16. Материально-техническое обеспечение

Кафедра располагает аудиториями для чтения мультимедийных лекций с набором современных интерактивных средств и аудиториями для проведения практических и лабораторных занятий.

17. Дополнения и изменения в рабочей программе

#### Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«____»_________ 20   ___ года, протокол № _____

Зав. кафедрой _______________/___________________/

Внесенные изменения утверждены на заседании УМКС/УМКН

«_____»_________ 20  __ года, протокол № _____

Председатель УМКС/УМКН ______________/___________________/