Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет

имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Оборудование и технологии обработки материалов»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Б 1.3.12.2 «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля»

направление подготовки

15.03.05 «Конструкторско-технологическое  обеспечение

машиностроительных производств»

Профиль «Технология машиностроения»

форма обучения – очная курс – 4

семестр – 8 зачетных единиц – 5 часов в неделю –7 всего часов – 180,

в том числе:

лекции – 33

коллоквиумы – нет практические занятия – 44 лабораторные занятия – нет самостоятельная работа – 103 экзамен –  8 семестр

РГР –  нет

курсовая работа – нет курсовой проект – нет

Энгельс 2022

- Цели и задачи освоения дисциплины

Учебная дисциплина Б.1.3.12.2 «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» реализует требования федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

Целями освоения дисциплины является изучение технологии ремонта узлов и агрегатов современных автомобилей и освоение методов и приемов, необходимых для проведения диагностики и ремонта как отдельных элементов, так и целых систем автомобиля.

Задачи преподавания дисциплины – направлены на приобретение знаний для разработки технологии ремонта узлов и агрегатов автомобиля, методов диагностики и восстановления деталей автомобилей, настройки и регулировки.

- Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б.1.3.12.2 «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» относится к дисциплине по выбору части профессионального цикла дисциплин учебного плана направления 15.03.05 «Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиля

«Технология машиностроения».

Дисциплина базируется на усвоении студентами фундаментальных положений дисциплин «Технология машиностроения», «Материаловедение», «Детали машин и основы конструирования»,

«Гидравлика», «Теория механизмов и машин», «Теория автоматического управления», «Электротехника и электроника», «Управление системами и процессами». Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основы проектирования систем управления, основы термической обработки металлов, принципы конструирования приводов машин, элементы и принцип действия гидросистем различного назначения.

- Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2);

- способность использовать современные информационные технологии, прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК -3);

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных; вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4);

- способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-11);

- способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-12).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: общие принципы проектирования технологических процессов ремонта узлов и агрегатов	современных автомобилей, основы выбора оборудования для оценки взаимодействия элементов и систем автомобиля, методы проведения испытания и диагностики отремонтированных агрегатов. Уметь:	проектировать	операции	по	устранению	характерных неисправностей, а также проводить мероприятия по наладке и регулировке

отдельных узлов и систем автомобиля в процессе ремонта.

Владеть: основными методами проектирования технологических процессов ремонта и наладки систем автомобиля, в том числе и с использованием информационных технологий.

- Распределение трудоемкости (час) по темам и видам занятий

| № модуля | № недели | № темы | Наименование раздела дисциплины (модуля) | Часы /из них в интерактивной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лекции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак- тические | СРС Всего |
| 1 | 1 | 1 | Введение | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Старение автомобиля и его составных частей | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | Автомобиль как объект ремонта | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | Связь технологических параметров с показателями надежности | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 5 | Основы технологии комплектовочных и сборочных процессов | 18 | 2 |  |  | 2 |  |
| 2 | 3 | 6 | Система ремонта и ее основные части | 2 | 2 |  |  |  |  |

| 2 | 4 | 7 | Разборочные и очистные процессы | 12 | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 8 | Оценка технического состояния деталей | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 5-6 | 9 | Способы ремонта деталей и узлов автомобиля | 46 | 8 |  |  | 24 | 103 |
| 3 | 6-7 | 10 | Технологические процессы ремонта узлов автомобиля | 24 | 4 |  |  | 10 |  |
| 3 | 8 | 11 | Проектирование технологических процессов ремонта деталей | 22 | 2 |  |  | 6 |  |
| 3 | 8 | 12 | Технологический процесс ремонта кузова | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 9 | 13 | Испытания отремонтированных узлов и агрегатов | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 9 | 14 | Качество ремонта автомобиля | 22 | 1 |  |  | 2 |  |
| Всего | 180 | 33 |  |  | 44 | 103 |

- Содержание лекционного курса

| № темы | Часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции. | Учебно- методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | Введение. Содержание и задачи курса. | [1-3] |
| 2 | 2 | 2 | Основные понятия и определения. Общие сведения об устройстве автомобилей и старении его частей. | [1-3] |
| 3 | 2 | 3 | Узлы и агрегаты автомобилей как объекты ремонта | [1-3] |
| 4 | 2 | 4 | Влияние параметров техпроцессов ремонта на надежность автомобиля | [1-3] |
| 5 | 2 | 5 | Основы технологии комплектовки и сборки узлов | [1-3] |
| 6 | 2 | 6 | Система ремонта и ее составные части | [1-3] |
| 7 | 2 | 7 | Приспособления для разборки узлов автотехники. Очистные процессы. | [1-3] |
| 8 | 2 | 8 | Методы контроля деталей автомобилей | [1-3] |
| 9 | 8 | 9-12 | Оборудование, оснастка и процессы ремонта деталей автотехники | [1-3] |
| 10 | 4 | 13-14 | Технологические процессы ремонта узлов | [1-3] |
| 11 | 2 | 15 | Технологическая подготовка ремонтного производства | [1-3] |
| 12 | 1 | 16 | Кузовные работы. Способы нанесения | [1-3] |

|  |  |  | лакокрасочных покрытий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 16 | Методика испытаний автотехники | [1-3] |
| 14 | 1 | 17 | Критерии оценки качества ремонта | [1-3] |

- Содержание коллоквиумов

Коллоквиумы учебным планом не предусмотрены.

7. Перечень практических занятий.

| № темы | Всего часов | Наименование практической работы. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии. | Учебно- методическое обеспечение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | 4 | Расточка гильзы цилиндров | [4,5,7] |
| 10-11 | 2 | Хонингование гильзы цилиндров | [4,5,8] |
| 10-11 | 4 | Восстановление сопряжения седло-клапан | [4,5,9] |
| 9-10 | 8 | Главная передача | [4,5,10] |
| 9-10 | 6 | Ремонт и регулировка сцепления | [4,5,11] |
| 9-10 | 6 | Регулировка и ремонт тормозной системы | [4,5,12] |
| 9-10 | 8 | Ремонт и регулировка газораспределительного механизма | [4,5,13] |
| 5-9 | 6 | Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 | [4,5,14] |

8. Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

9.  Задания для самостоятельной работы студентов

| № темы | Всего часов | Вопросы для самостоятельного изучения | Учебно- методическое обеспечение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | Ремонт подвески автомобиля | [1-5] |
| 10 | 20 | Ремонт топливной аппаратуры дизелей | [1-5] |
| 10 | 20 | Ремонт карбюраторов | [1-5] |
| 10 | 53 | Современная система впрыска топлива | [1-5] |

Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки материалов для выступлений и ведения дискуссий. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса предполагает углубленное изучение с использованием рекомендованных методических материалов отдельных разделов курса, самостоятельное знакомство с примерами практической реализации технических решений в современном автомобилестроении, призванными обеспечить современный уровень комфорта и безопасности, степень автоматизации и уровень надежности автомобилей.

Проверка выполнения заданий, предусмотренных планом самостоятельной работы студента, производится путем проведения студентами докладов в аудитории с привлечением иллюстрационного материала, в т.ч. и мультимедийного. Контроль СРС при промежуточной аттестации проводится по результатам опросов студентов, а критерием качественной работы при этом является способность давать развернутые ответы, подкрепленные примерами, которые во время аудиторных занятий не рассматривались.

10. Расчетно-графическая работа

Расчетно-графическая работа учебным планом не предусмотрена.

11. Курсовая работа

Расчетно-графическая работа учебным планом не предусмотрена.

12. Курсовой проект

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной   аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Степень сформированности у студента компетенций, предусмотренных учебным планом, оценивается преподавателем на всех этапах учебного процесса как в результате наблюдения за его работой в аудиториях

(лабораториях), так и по результатам выполнения индивидуальных заданий. Описание критериев и шкалы оценивания дано в таблицах.

В процессе освоения образовательной программы у обучающегося в ходе изучения дисциплины «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» должны быть сформированы общепрофессиональные и профессиональные компетенции (ОПК-2,3,4, ПК-11,12):

Уровни освоения компетенции

| Индекс ОПК-2 | способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| --- | --- |

| Ступени уровней освоения компетенции | Отличительные признаки | Технологии формирования | Средства и технологии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый (удовлетв.) | Знает: -терминологию, общие понятия и представления в области основ ремонта автомобиля, -закономерности, действующие при ремонте изделий, методику построения технологических процессов. Номенклатуру материалов, применяемых в деталях автомобиля. Технологические особенности выполнения основных процессов восстановления деталей автомобиля. Технологические характеристики основных процессов работы узлов и агрегатов автомобиля. Умеет: - выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий машиностроения в авторемонтном деле, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, в т. ч. требующие практического знания, способами, | Лекции, практические занятия | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись затруднения при ответе на дополнительные вопросы; не менее 60% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; не вполне законченные выводы в ответе на вопросы на зачете |

|  | описанными в учебных, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | справочных и нормативных |  |  |
|  | информационных источниках |  |  |
|  | Владеет: |  |  |
|  | -навыками составления |  |  |
|  | технологических процессов и |  |  |
|  | назначения оборудование, |  |  |
|  | средства механизации и |  |  |
|  | автоматизации ремонта, |  |  |
|  | средствами диагностирования |  |  |
|  | и контроля качества систем |  |  |
|  | автомобиля с учетом |  |  |
|  | безопасности |  |  |
|  | технологического процесса |  |  |
|  | ремонта и диагностики. |  |  |
| Продвинутый | Знает: |  | Практические работы |
| (хорошо) | -терминологию, общие |  | выполнены с |
|  | понятия и представления в |  | небольшими |
|  | области основ ремонта |  | замечаниями, имелись |
|  | автомобиля, |  | небольшие неточности |
|  | -закономерности, |  | при ответе на |
|  | действующие при ремонте |  | дополнительные |
|  | изделий, методику построения |  | вопросы; |
|  | технологических процессов. |  | не менее 75% |
|  | Номенклатуру материалов, |  | правильных ответов |
|  | применяемых в деталях |  | при выполнении |
|  | автомобиля. Технологические |  | тестовых заданий; |
|  | особенности выполнения |  | имеются негрубые |
|  | основных процессов |  | ошибки или |
|  | восстановления деталей |  | неточности при ответе |
|  | автомобиля. Технологические |  | на вопросы на зачете |
|  | характеристики основных |  |  |
|  | процессов работы узлов и |  |  |
|  | агрегатов автомобиля. |  |  |
|  | Умеет: |  |  |
|  | - выбирать основные и |  |  |
|  | вспомогательные материалы |  |  |
|  | для изготовления изделий |  |  |
|  | машиностроения в |  |  |
|  | авторемонтном деле, способы |  |  |
|  | реализации основных |  |  |
|  | технологических процессов, |  |  |
|  | аналитические и численные |  |  |
|  | методы при разработке их |  |  |
|  | математических моделей, в т. |  |  |
|  | ч. требующие практического |  |  |
|  | знания, способами, |  |  |
|  | описанными в учебных, |  |  |
|  | справочных и нормативных |  |  |
|  | информационных источниках |  |  |

|  | Владеет: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -навыками составления |  |  |
|  | технологических процессов и |  |  |
|  | назначения оборудование, |  |  |
|  | средства механизации и |  |  |
|  | автоматизации ремонта, |  |  |
|  | средствами диагностирования |  |  |
|  | и контроля качества систем |  |  |
|  | автомобиля с учетом |  |  |
|  | безопасности |  |  |
|  | технологического процесса |  |  |
|  | ремонта и диагностики. |  |  |
| Высокий | Знает: |  | Практические работы |
| (отлично) | -терминологию, общие |  | выполнены без |
|  | понятия и представления в |  | замечаний, студент |
|  | области основ ремонта |  | свободно отвечает на |
|  | автомобиля, |  | дополнительные |
|  | -закономерности, |  | вопросы; |
|  | действующие при ремонте |  | не менее 90% |
|  | изделий, методику построения |  | правильных ответов |
|  | технологических процессов. |  | при выполнении |
|  | Номенклатуру материалов |  | тестовых заданий; |
|  | применяемых в деталях |  | студент умеет |
|  | автомобиля. Технологические |  | оперировать |
|  | особенности выполнения |  | специальными |
|  | основных процессов |  | терминами, использует |
|  | восстановления деталей |  | в ответе |
|  | автомобиля. Технологические |  | дополнительный |
|  | характеристики основных |  | материал, |
|  | процессов работы узлов и |  | иллюстрирует |
|  | агрегатов автомобиля. |  | теоретические |
|  | Умеет: |  | положения |
|  | - выбирать основные и |  | практическими |
|  | вспомогательные материалы |  | примерами |
|  | для изготовления изделий |  | при ответе на вопросы |
|  | машиностроения в |  | на зачете |
|  | авторемонтном деле, способы |  |  |
|  | реализации основных |  |  |
|  | технологических процессов, |  |  |
|  | аналитические и численные |  |  |
|  | методы при разработке их |  |  |
|  | математических моделей, в т. |  |  |
|  | ч. требующие практического |  |  |
|  | знания, способами, |  |  |
|  | описанными в учебных, |  |  |
|  | справочных и нормативных |  |  |
|  | информационных источниках |  |  |
|  | Владеет: |  |  |
|  | -навыками составления |  |  |
|  | технологических процессов и |  |  |
|  | назначения оборудование, |  |  |

|  | средства механизации и автоматизации ремонта, средствами диагностирования и контроля качества систем автомобиля с учетом безопасности технологического процесса ремонта и диагностики. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Индекс ОПК-3 | способность использовать современные информационные технологии, прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности |
| --- | --- |

| Ступени уровней освоения компетенции | Отличительные признаки | Технологии формирования | Средства и технологии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый (удовлетв.) | Знает: Основные программные и прикладные средства диагностирования и контроля качества систем автомобиля. Умеет: использовать современные информационные технологии при составлении технологических процессов ремонта и восстановления узлов и деталей автомобиля. Владеет Навыками работы с программными средствами диагностирования и контроля качества систем автомобиля. | Лекции, практические занятия | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись затруднения при ответе на дополнительные вопросы; не менее 60% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; не вполне законченные выводы в ответе на вопросы на зачете |
| Продвинутый (хорошо) | Знает: Основные программные и прикладные средства диагностирования и контроля качества систем автомобиля. Умеет: использовать современные |  | Практические работы выполнены с небольшими замечаниями, имелись небольшие неточности при ответе на дополнительные вопросы; не менее 75% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; |

|  | информационные технологии при составлении технологических процессов ремонта и восстановления узлов и деталей автомобиля. Владеет Навыками работы с программными средствами диагностирования и контроля качества систем автомобиля. |  | имеются негрубые ошибки или неточности при ответе на вопросы на зачете |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий (отлично) | Знает: Основные программные и прикладные средства диагностирования и контроля качества систем автомобиля. Умеет: использовать современные информационные технологии при составлении технологических процессов ремонта и восстановления узлов и деталей автомобиля. Владеет Навыками работы с программными средствами диагностирования и контроля качества систем автомобиля. |  | Практические работы выполнены без замечаний, студент свободно отвечает на дополнительные вопросы; не менее 90% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; студент умеет оперировать специальными терминами, использует в ответе дополнительный материал, иллюстрирует теоретические положения практическими примерами при ответе на вопросы на зачете |

| Индекс ОПК-4 | способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа |
| --- | --- |

| Ступени уровней освоения компетенции | Отличительные признаки | Технологии формирования | Средства и технологии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый | Знает: | Лекции, | Практические работы |

| (удовлетв.) | спектр проблем повышения | практические | выполнены с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | качества продукции | занятия | небольшими |
|  | авторемонтного производства |  | замечаниями, имелись |
|  | и снижения уровня брака |  | затруднения при ответе |
|  | продукции авторемонтного |  | на дополнительные |
|  | производства, анализе причин |  | вопросы; |
|  | его возникновения, |  | не менее 60% |
|  | разработке мероприятий по |  | правильных ответов |
|  | его предупреждению, знает |  | при выполнении |
|  | методику обоснования выбора |  | тестовых заданий; |
|  | оптимального решения |  | не вполне законченные |
|  | проблемы повышения |  | выводы в ответе на |
|  | качества продукции при |  | вопросы на зачете |
|  | наличии альтернатив. |  |  |
|  | Умеет: |  |  |
|  | корректно интерпретировать |  |  |
|  | результаты исследований в |  |  |
|  | области восстановления |  |  |
|  | деталей машин.. |  |  |
|  | Владеет: |  |  |
|  | Навыками разработки |  |  |
|  | оптимального |  |  |
|  | технологического процесса |  |  |
|  | восстановления или ремонта |  |  |
|  | деталей и узлов автомобиля в |  |  |
|  | том числе с использованием |  |  |
|  | современных программных |  |  |
|  | комплексов. |  |  |
| Продвинутый | Знает: |  | Практические работы |
| (хорошо) | спектр проблем повышения |  | выполнены с |
|  | качества продукции |  | небольшими |
|  | авторемонтного производства |  | замечаниями, имелись |
|  | и снижения уровня брака |  | небольшие неточности |
|  | продукции авторемонтного |  | при ответе на |
|  | производства, анализе причин |  | дополнительные |
|  | его возникновения, |  | вопросы; |
|  | разработке мероприятий по |  | не менее 75% |
|  | его предупреждению, знает |  | правильных ответов |
|  | методику обоснования выбора |  | при выполнении |
|  | оптимального решения |  | тестовых заданий; |
|  | проблемы повышения |  | имеются негрубые |
|  | качества продукции при |  | ошибки или |
|  | наличии альтернатив. |  | неточности при ответе |
|  | Умеет: |  | на вопросы на зачете |
|  | корректно интерпретировать |  |  |
|  | результаты исследований в |  |  |
|  | области восстановления |  |  |
|  | деталей машин.. |  |  |
|  | Владеет: |  |  |
|  | Навыками разработки |  |  |
|  | оптимального |  |  |

|  | технологического процесса восстановления или ремонта деталей и узлов автомобиля в том числе с использованием современных программных комплексов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий (отлично) | Знает: спектр проблем повышения качества продукции авторемонтного производства и снижения уровня брака продукции авторемонтного производства, анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению, знает методику обоснования выбора оптимального решения проблемы повышения качества продукции при наличии альтернатив. Умеет: корректно интерпретировать результаты исследований в области восстановления деталей машин. Владеет: Навыками разработки оптимального технологического процесса восстановления или ремонта деталей и узлов автомобиля в том числе с использованием современных программных комплексов. |  | Практические работы выполнены без замечаний, студент свободно отвечает на дополнительные вопросы; не менее 90% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; студент умеет оперировать специальными терминами, использует в ответе дополнительный материал, иллюстрирует теоретические положения практическими примерами при ответе на вопросы на зачете |

| Индекс ПК-11 | способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств |
| --- | --- |

| Ступени уровней освоения компетенции | Отличительные признаки | Технологии формирования | Средства и технологии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый (удовлетв.) | Знать: Основные современные | Лекции, практические | Практические работы выполнены с |

|  | средства автоматизированного | занятия | небольшими |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектирования Kompas 3D, |  | замечаниями, имелись |
|  | AutoCAD, Inventor и т.д. |  | затруднения при |
|  | Средства механизации и |  | ответе на |
|  | автоматизации ремонтного |  | дополнительные |
|  | производства. |  | вопросы; |
|  | Уметь: |  | не менее 60% |
|  | Разработать технологические |  | правильных ответов |
|  | процессы ремонта деталей, |  | при выполнении |
|  | механизмов и узлов автомобиля |  | тестовых заданий; |
|  | с помощью современных |  | не вполне |
|  | средств автоматизированного |  | законченные выводы |
|  | проектирования Kompas 3D, |  | в ответе на вопросы |
|  | AutoCAD, Inventor и т.д.. |  | на зачете |
|  | Владеть: |  |  |
|  | Основами применения |  |  |
|  | современных средств |  |  |
|  | автоматизированного |  |  |
|  | проектирования (Kompas 3D) |  |  |
|  | для разработки |  |  |
|  | алгоритмического и |  |  |
|  | программного обеспечения, |  |  |
|  | силовым, кинематическим и |  |  |
|  | технологическим расчетом |  |  |
|  | устройств, навыками |  |  |
|  | проектирования простых |  |  |
|  | программных алгоритмов и |  |  |
|  | реализации их на языке |  |  |
|  | программирования для |  |  |
|  | разработки программного |  |  |
|  | обеспечения средств и систем |  |  |
|  | автомобиля. |  |  |
| Продвинутый | Знать: |  | Практические работы |
| (хорошо) | Основные современные |  | выполнены с |
|  | средства автоматизированного |  | небольшими |
|  | проектирования Kompas 3D, |  | замечаниями, имелись |
|  | AutoCAD, Inventor и т.д. |  | небольшие |
|  | Средства механизации и |  | неточности при |
|  | автоматизации ремонтного |  | ответе на |
|  | производства. |  | дополнительные |
|  | Уметь: |  | вопросы; |
|  | Разработать технологические |  | не менее 75% |
|  | процессы ремонта деталей, |  | правильных ответов |
|  | механизмов и узлов автомобиля |  | при выполнении |
|  | с помощью современных |  | тестовых заданий; |
|  | средств автоматизированного |  | имеются негрубые |
|  | проектирования Kompas 3D, |  | ошибки или |
|  | AutoCAD, Inventor и т.д.. |  | неточности при |
|  | Владеть: |  | ответе на вопросы на |
|  | Основами применения |  | зачете |
|  | современных средств |  |  |

|  | автоматизированного проектирования (Kompas 3D) для разработки алгоритмического и программного обеспечения, силовым, кинематическим и технологическим расчетом устройств, навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на языке программирования для разработки программного обеспечения средств и систем автомобиля. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий (отлично) | Знать: Основные современные средства автоматизированного проектирования Kompas 3D, AutoCAD, Inventor и т.д. Средства механизации и автоматизации ремонтного производства. Уметь: Разработать технологические процессы ремонта деталей, механизмов и узлов автомобиля с помощью современных средств автоматизированного проектирования Kompas 3D, AutoCAD, Inventor и т.д.. Владеть: Основами применения современных средств автоматизированного проектирования (Kompas 3D) для разработки алгоритмического и программного обеспечения, силовым, кинематическим и технологическим расчетом устройств, навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на языке программирования для разработки программного обеспечения средств и систем автомобиля. |  | Практические работы выполнены без замечаний, студент свободно отвечает на дополнительные вопросы; не менее 90% правильных ответов при выполнении тестовых заданий; студент умеет оперировать специальными терминами, использует в ответе дополнительный материал, иллюстрирует теоретические положения практическими примерами при ответе на вопросы на зачете |

| Индекс ПК-12 | способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа |
| --- | --- |

| Ступени уровней освоения компетенции | Отличительные признаки | Технологии формирования | Средства и технологии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый | Знать: | Лекции, | Практические работы |
| (удовлетв.) | Работы по диагностике | практические | выполнены с небольшими |
|  | состояния механизмов и | занятия, | замечаниями, имелись |
|  | систем автомобиля в |  | затруднения при ответе на |
|  | динамике с |  | дополнительные вопросы; |
|  | использованием |  | не менее 60% правильных |
|  | диагностических |  | ответов при выполнении |
|  | сканеров |  | тестовых заданий; |
|  | Уметь: |  | не вполне законченные |
|  | Производить оценку |  | выводы в ответе на |
|  | состояния механизмов и |  | вопросы на зачете |
|  | систем автомобиля в |  |  |
|  | динамике с |  |  |
|  | использованием |  |  |
|  | диагностических |  |  |
|  | сканеров и приборов. |  |  |
|  | Владеть: |  |  |
|  | Навыками по |  |  |
|  | диагностике состояния |  |  |
|  | механизмов и систем |  |  |
|  | автомобиля с |  |  |
|  | использованием |  |  |
|  | необходимых методов и |  |  |
|  | средств анализа |  |  |
|  | полученных данных. |  |  |
| Продвинутый | Знать: |  | Практические работы |
| (хорошо) | Работы по диагностике |  | выполнены с небольшими |
|  | состояния механизмов и |  | замечаниями, имелись |
|  | систем автомобиля в |  | небольшие неточности при |
|  | динамике с |  | ответе на дополнительные |
|  | использованием |  | вопросы; |
|  | диагностических |  | не менее 75% правильных |
|  | сканеров |  | ответов при выполнении |
|  | Умееть: |  | тестовых заданий; |
|  | Производить оценку |  | имеются негрубые ошибки |
|  | состояния механизмов и |  | или неточности при ответе |
|  | систем автомобиля в |  | на вопросы на зачете |
|  | динамике с |  |  |
|  | использованием |  |  |
|  | диагностических |  |  |

|  | сканеров и приборов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Владеть: |  |  |
|  | Навыками по |  |  |
|  | диагностике состояния |  |  |
|  | механизмов и систем |  |  |
|  | автомобиля с |  |  |
|  | использованием |  |  |
|  | необходимых методов и |  |  |
|  | средств анализа |  |  |
|  | полученных данных. |  |  |
| Высокий | Знать: |  | Практические работы |
| (отлично) | Работы по диагностике |  | выполнены без замечаний, |
|  | состояния механизмов и |  | студент свободно отвечает |
|  | систем автомобиля в |  | на дополнительные |
|  | динамике с |  | вопросы; |
|  | использованием |  | не менее 90% правильных |
|  | диагностических |  | ответов при выполнении |
|  | сканеров |  | тестовых заданий; |
|  | Уметь: |  | студент умеет оперировать |
|  | Производить оценку |  | специальными терминами, |
|  | состояния механизмов и |  | использует в ответе |
|  | систем автомобиля в |  | дополнительный материал, |
|  | динамике с |  | иллюстрирует |
|  | использованием |  | теоретические положения |
|  | диагностических |  | практическими примерами |
|  | сканеров и приборов. |  | при ответе на вопросы на |
|  | Владеть: |  | зачете |
|  | Навыками по |  |  |
|  | диагностике состояния |  |  |
|  | механизмов и систем |  |  |
|  | автомобиля с |  |  |
|  | использованием |  |  |
|  | необходимых методов и |  |  |
|  | средств анализа |  |  |
|  | полученных данных. |  |  |

Практические работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятий, отведенных на выполнение этой работы, отчета, включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и ответе на вопросы (защите) по теме работы. Шкала оценивания – «зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» за практическую работу ставится в случае, если она полностью и правильно выполнена, и при этом обучающимся показано свободное владение материалом по дисциплине. «Не зачтено» ставится в случае, если практическая работа выполнена неверно и/или не полностью, и она возвращается студенту на доработку, а затем вновь сдаётся на проверку преподавателю.

Самостоятельная работа считается успешно выполненной в случае предоставления отчета по каждой теме. Задание для отчета соответствует пункту 9 рабочей программы. Оценивание отчетов проводится по принципу

«зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» выставляется в случае, если отчет оформлен в соответствии с критериями:

- правильность оформления отчета (титульная страница, оглавление и оформление источников);

- уровень раскрытия темы отчета / проработанность темы;

- структурированность материала;

- количество использованных литературных источников.

В случае если какой-либо из критериев не выполнен, отчет возвращается на доработку.

В конце семестра обучающийся письменно отвечает на тестовые задания, содержащие вопросы по изученному материалу. Оценивание тестовых заданий проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». В качестве критериев оценивания используется количество правильных ответов. При ответе более чем, на 60 % вопросов выставляется «зачтено», в случае меньшего количества правильных ответов ставится «не зачтено».

К экзамену по дисциплине обучающиеся допускаются при: предоставлении и защите отчетов по всем практическим занятиям; успешном написании тестовых заданий.

Экзамен сдается по билетам, в которых представлено 2 теоретических вопроса из перечня «Вопросы для экзамена». Оценивание проводится по принципу «отлично» / «хорошо» / «удовлетворительно» /

«неудовлетворительно».

«Отлично» ставится при правильном, полном и логично построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, использовании в ответе дополнительного материала, иллюстрировании теоретического положения практическим материалом. «Хорошо» ставится, если при ответе имеются негрубые ошибки или неточности. В случае затруднения в использовании практического материала и не вполне законченных выводов или обобщений в ответе, ставится оценка «удовлетворительно».

«Неудовлетворительно» ставится при схематичном неполном ответе и неумении оперировать специальными терминами или их незнании.

Текущий контроль может проводиться с использованием тестов в адаптивной среде тестирования (АСТ)

Вопросы для экзамена

- Узлы и агрегаты автомобилей как объекты ремонта

- Влияние параметров техпроцессов ремонта на надежность автомобиля

- Методы восстановления работоспособности деталей. Гальванические покрытия

- Вибродуговая наплавка

- Восстановление	работоспособности	постановкой	дополнительной ремонтной детали

- Обработка на ремонтный размер

- Система ремонта и ее составные части

- Приспособления для разборки узлов автотехники.

- Очистные процессы.

- Методы контроля деталей автомобилей

- Оборудование, оснастка и процессы ремонта деталей автотехники

- Технологические процессы ремонта узлов

- Расточка цилиндров двигателя

- Замена распределительного вала и его ремонт

- Ремонт коленчатого вала

- Ремонт головки цилиндров

- Ремонт сцепления

- Ремонт тормозов

- Ремонт главной передачи

- Ремонт рулевого управления

- Замена электропроводки

- Ремонт топливной аппаратуры дизелей

- Ремонт карбюраторов

- Кузовные работы.

- Способы нанесения лакокрасочных покрытий

- Технологическая подготовка ремонтного производства

- Основы технологии комплектовки и сборки узлов

- Методика испытаний автотехники

- Критерии оценки качества ремонта

Тестовые задания по дисциплине

Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля.

ВАРИАНТ 1

- При повышении глубины резания при шлифовании гальванических покрытий происходит

  - Увеличение прочности покрытий

  - Снижение шероховатости

  - Снижение волнистости

  - Отслаивание покрытий

- При отсутствии смазочного материала в узлах автомобиля происходит

  - Окислительный износ

  - Гальваническая коррозия

  - Адгезионный износ

  - Усталостное разрушение

- Обработка на ремонтный размер производится для

  - Быстроизнашиваемых деталей

  - Дорогостоящих деталей

  - Мелких деталей трансмиссии

  - Деталей тормозных систем

- При восстановлении деталей железнением усталостная прочность

  - Увеличивается

  - Уменьшается

  - Увеличивается при термообработке покрытия

  - Остается неизменной

  - Компонентом, предотвращающим коррозию сталей при мойке деталей в водных растворах, является

    - Каустическая сода

    - Блескообразователь

    - Поверхностно-активные вещества

    - Нитрит натрия

  - Ультразвуковая дефектоскопия позволяет

    - Определить структуру металла

    - Определить размер зерна металла

    - Определить толщину металла

    - Определить любую неоднородность металла

  - Наибольшие затруднения вызывает пайка

    - Обычных сталей

    - Нержавеющих сталей

    - Медных сплавов

    - Алюминиевых сплавов

  - Корпуса карбюраторов изготавливают

    - Только из алюминиевых сплавов

    - Только из медных сплавов

    - Только из цинковых сплавов

    - Только из алюминиевых и цинковых сплавов

  - При расточке цилиндров двигателя ресурс до следующего ремонта

    - Уменьшается

    - Увеличивается

    - Остается неизменным

  - Раскатка цилиндров после расточки

    - Увеличивает срок службы

    - Уменьшает срок службы

    - На срок службы не влияет

Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля.

ВАРИАНТ 2

- Наиболее прочный слой дает

  - Покраска окунанием

  - Электростатическая покраска

  - Покраска распылением

  - Покраска поливом

- Наиболее быстрым способом очистки поверхностей перед покраской является

  - Травление

  - Абразивная зачистка

  - Зачистка щетками

  - Пескоструйка

- В щелочных растворах нельзя производить мойку

  - Деталей из сталей

  - Деталей из алюминиевых сплавов

  - Деталей из медных сплавов

  - Узлов в сборе

- Магнитная дефектоскопия используется для

  - Определения структуры металла

  - Определения твердости металла

  - Определения наличия трещин

  - Определения наличия крупных зерен металла

  - При восстановлении деталей, работающих в условиях трения скольжения, используется

    - Глянцевое хромирование

    - Пористое хромирование

    - Матовое хромитование

    - Точечное хромирование

  - Двигатели после ремонта должны проходить

    - Холодную обкатку

    - Горячую обкатку

    - Холодную, затем горячую обкатку

    - Обкатку на автомобиле в эксплуатационном режиме

  - При ремонте форсунок дизелей используют

    - Притирку

    - Прикатку

    - Шлифование

    - Шабрение

  - Качество притирки клапанов контролируют

    - По ширине фаски

    - По силе прижима тарелки

    - По люфту клапана

    - По карандашной риске

  - При повышении скорости шлифования напряжения на поверхности детали

    - Увеличиваются

    - Снижаются

    - Не изменяются

  - После выполнения ремонта рулевого управления необходимо выполнить

    - Регулировку развала

    - Регулировку схода

    - Регулировку трапеции

    - Регулировку продольного угла

Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля.

ВАРИАНТ 3

- При ремонте главной передачи правильность зацепления проверяют

  - По звуку

  - По зазору в зацеплении

  - По пятну контакта

  - По моменту проворота шестерен

- Плунжерные пары дизелей

  - Подлежат комплектной замене

  - Обладают полной взаимозаменяемостью

  - Обладают неполной взаимозаменяемостью

  - Практически не изнашиваются

- Под комплектовкой понимают

  - Сборку деталей в узлы

  - Подготовку всех необходимых для сборки деталей

  - Составление ведомости недостающих деталей

  - Составление ведомости имеющихся деталей

- Ходовые испытания автомобиля выполняются

  - На обкатанном двигателе и трансмиссии

  - На необкатанном двигателе и трансмиссии

  - В начале обкатки

- Важнейшим критерием оценки качества ремонта является

  - Стоимость ремонта

  - Срок ремонта

  - Срок службы после ремонта

- Преимуществом вибронаплавки является

  - Высокая производительность

  - Большая толщина наплавляемого слоя

  - Малый нагрев детали

  - Поверхностная закалка полученного слоя

- Метод групповой взаимозаменяемости применяется при сборке

  - Кривошипно-шатунного механизма

  - Цилиндро-поршенвой группы

  - Газораспределительного механизма

  - Синхронизаторов коробки

- При испытании автомобиля выбег характеризует

  - Состояние двигателя

  - Состояние подвески

  - Состояние трансмиссии

  - Состояние шасси

- При ремонте карбюраторов жиклеры проверяются

  - Измерением внутреннего диаметра

  - Продувкой воздухом

  - Проливом

  - Калибровкой

- При ремонте кузова наиболее эффективны

  - Дуговая сварка

  - Газовая сварка

  - Шовная сварка

  - Газовая и точечная

Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля.

ВАРИАНТ 4

- При ремонте топливной аппаратуры дизелей для герметизации соединений используют

  - Силиконовый герметик

  - Резиновые прокладки

  - Красномедные прокладки

  - Специальных материалов не используется

- Электрохимическое натирание позволяет

  - Получить плотный нарощенный слой

  - Получить толстый нарощенный слой

  - Получить пористый слой

  - Получить слой с сеткой трещин

- Ремонт деталей двигателя из алюминиевых сплавов можно выполнить

  - Дуговой ручной сваркой

  - Мягкой пайкой

  - Твердой пайкой

  - Сваркой в среде защитного газа, твердой и мягкой пайкой

- Ремонт постановкой дополнительной ремонтной детали используется большей частью для ремонта

  - Корпусных деталей

  - Тел вращения

  - Коленчатых валов

  - Карданных валов

  - К появлению сжимающих напряжений на поверхности приводит обработка

    - Точением

    - Шлифованием

    - Притиркой

    - Обкаткой

  - Наиболее благоприятен с точки зрения работы на трение рельеф поверхностей, обработанных

    - Точением

    - Шлифованием

    - Притиркой

    - Обкаткой

  - В каком из рулевых механизмов не производят регулировку свободного хода?

    - Червяк- рейка

    - Червяк-ролик

    - Шестерня-рейка

    - Регулируют вовсех механизмах

  - Для выпрессовки втулок из глухих отверстий используется метод

    - Температурных расширений

    - Гидроудара

    - Экстракции

  - При сборке узлов с подшипниками качения необходимо

    - Применять метод гидроудара

    - Предотвращать передачу усилия через тела качения

    - Избегать метода температурных расширений

    - Предварително устанавливать подшипники в корпуса

  - Наиболее экономичным методом восстановления является

    - Хромирование

    - Никелирование

    - Осталивание

    - Меднение

Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля.

ВАРИАНТ 5

- На долговечности деталей положительно сказываются

  - Растягивающие напряжения на поверхности

  - Сжимающие напряжения на поверхности

  - Напряжения на поверхности не влияют на долговечность

  - Любые напряжения снижают долговечность

- При ремонте двигателя подбору по массе подлежат

  - Клапана

  - Поршни

  - Шатуны

  - Поршни и шатуны

- Ремонтные размеры назначаются исходя из

  - Размеров детали

  - Размеров детали и величины необходимого припуска на обработку

  - Величины износа

  - Шероховатости поверхности

- При ремонте карбюраторов наиболее удобным способом восстановления резьб является применение

  - Пайки

  - Сварки

  - Осадки

  - Полимерных композиций

  - Правку коленчатого вала преимущественно выполняют методом

    - Наклепа

    - Гибки на прессах

    - Термического влияния

    - Расклинивания

  - После ремонта форсунок дизелей производят контроль

    - Герметичности

    - Факела распыла

    - Герметичности и факела распыла

    - Дозы распыла

  - При традиционном осталивании возможно

    - Получить слой углеродистой стали

    - Получить слой высоколегированной стали

    - Получить слой до трех миллиметров толщиной

  - Процесс хонингования используется при ремонте

    - Коленвалов

    - Шатунов

    - Цилиндров

    - Распредвалов

  - Во время приемки автомобиля в ремонт составляются

    - Дефектная ведомость

    - Ведомость комплектации

    - Протокол испытаний

    - Дефектная ведомость и ведомость комплектации

  - После ремонта топливного насоса высокого давления производят контроль

    - Порядка подачи топлива

    - Производительности

    - Равенства доз подачи всех плунжеров

    - Вакуумного регулятора

КЛЮЧ К ТЕСТУ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАРИАНТ1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| ВАРИАНТ2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| ВАРИАНТ3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| ВАРИАНТ4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ВАРИАНТ5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |

14. Образовательные технологии

Для достижения планируемых результатов обучения в дисциплине используются различные образовательные технологии, в том числе:

      - информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими. Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

      - личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента при экспресс-опросе, при выполнении домашних индивидуальных заданий, решении задач повышенной сложности, на еженедельных консультациях.

Практикумы, тренинги и обучающие игры являются формой индивидуально-группового и практико-ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к виду и профилю профессиональной деятельности обучающегося. Преподаватель при проведении занятий этих форм выполняет не роль руководителя, а функцию консультанта, советника, тренера, который лишь направляет коллективную работу студентов на принятие правильного решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме, основными субъектами которого являются студенты.

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обучения: диалог, беседа, работа в команде. Предусмотрено чтение лекций с применением мультимедийных технологий. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов проводится с использованием библиотечных ресурсов института, ресурсов сети Интернет и локальных  сетевых ресурсов института.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине

Основная литература

    - Шиловский, В. Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования : учебное пособие / В. Н. Шиловский, А. В. Питухин, В. М. Костюкевич. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114- 3279-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

— URL: https://e.lanbook.com/book/111896 (дата обращения: 25.05.2021). —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90944.html (дата обращения: 25.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

    - Основы ремонта автомобилей. Теория и практика : учебное пособие / А. М. Кадырметов, Д. А. Попов, В. О. Никонов, Е. В. Снятков. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-9729-0483-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148328 (дата обращения: 25.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

    - Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании : учебное пособие / А. Т. Лебедев, Р. А. Магомедов, А. В. Захарин [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/47366.html (дата обращения: 25.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

    - Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей / В. И. Бородавко, В. С. Ивашко, С. А. Клименко, М. Л. Хейфец ; под редакцией М. Л. Хейфец, С. А. Клименко. — Минск : Белорусская наука, 2013. — 464 c. — ISBN 978-985-08-1630-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29485.html (дата обращения: 25.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

    - Конструкция тракторов и автомобилей : учебное пособие / О. И. Поливаев, О. М. Костиков, А. В. Ворохобин, О. С. Ведринский. — Санкт- Петербург : Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168560 (дата обращения:13.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Методические указания

    - Торманов С.Я. Расточка гильзы цилиндров: Методические указания к практическим работам по курсу «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 8 с. URL: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS

/Default.aspx?kod=865&tip=6 – Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Торманов С.Я. Хонингование гильзы цилиндров: Методические указания к практическим работам по курсу «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 8 с. URL: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS

/Default.aspx?kod=865&tip=6 – Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Торманов С.Я. Восстановление сопряжения седло-клапан: Методические указания к практическим работам по курсу «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 11 с. URL: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS /Default.aspx?kod=865&tip=6 – Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Торманов С.Я. Главная передача: Методические указания к практическим работам по курсу «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 19 с. URL: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/ Default.aspx?kod=865&tip=6 – Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Торманов С.Я. Ремонт и регулировка сцепления: Методические указания к практическим работам по курсу «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля»- Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 13 с. URL: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS

/Default.aspx?kod=865&tip=6 – Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Торманов С.Я. Регулировка и ремонт тормозной системы: Методические указания к практическим работам по курсу «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 11 с. URL: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS /Default.aspx?kod=865&tip=6 – Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Торманов С.Я. Ремонт и регулировка газораспределительного механизма: Методические указания к практическим работам по курсу

«Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 13 с. URL: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=865&tip=6 – Режим доступа: для авториз. пользователей.

    - Торманов С.Я. Ремонт коробки передач ВАЗ 2110: Методические указания к практическим работам по курсу «Технология ремонта механизмов и узлов автомобиля» - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 23 с. URL: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS /Default.aspx?kod=865&tip=6 – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Программное обеспечение и Интернет- ресурсы

-- НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru );

- ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com );

- ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru );

- ЭБС «Университетская научно-техническая библиотека» (http://lib.sstu.ru);

- ЭБС «Единое окно» (http://window.edu.ru );

- ЭБ диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru);

- международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com);

- международная	реферативная	база	данных	Web	of	Science

(http://apps.webofknowledge.com) и др.

Источники	ИОС	ЭТИ	СГТУ	(http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/ SpisokPredmetow.aspx )

Профессиональные Базы Данных Сайт отдела модернизации ВАЗ http://vazclub.ru Сайт издательства «ЗА РУЛЕМ» http://knigi.zr.ru

      - Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 12 столов, 24 стульев проектор BENQ 631, рулонный проекционный экран, системный блок (Atom2550/4Гб/500, клавиатура, мышь), подключенный в сеть с выходом в Интернет и доступом в информационно-образовательную среду ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе дисциплины.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), GoogleChrome

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций.

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 8 столов, 16 стульев проектор BENQ 631, рулонный проекционный экран, ноутбук Samsung (Intel i3/4Гб/500), подключенный в сеть с выходом в Интернет и доступом в информационно-образовательную среду ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе дисциплины.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), GoogleChrome

В свободном доступе для студентов, обучающихся в вузе, находятся электронные версии учебных пособий.

Рабочую программу составил	/Тихонов Д.А./

      - Дополнения и изменения в рабочей программе

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«_	_»	20	 	 года, протокол №

Зав. кафедрой	/	/

Внесенные изменения утверждены на заседании УМКС/УМКН

«_	»	20	года, протокол №

Председатель УМКС/УМКН	_/	_/