Федеральное государственное бюджетное  образовательное

учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Энгельсский технологический институт (филиал)

Кафедра «Технология и оборудование химических, нефтегазовых и пищевых производств»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

### Б.1.2.16 «Трубопроводные системы»

направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Профиль «Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств»

форма обучения – заочная

курс – 5

семестр – 10

зачетных единиц – 3

всего часов – 72

в том числе:

лекции – 6

коллоквиумы – нет

практические занятия – 12

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 54

зачет – 10 семестр

экзамен – нет

контрольная работа – 10 семестр

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

Энгельс 2022

1. Цели и задачи  освоения дисциплины

Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами базовых знаний по проектированию, сооружению и эксплуатации промысловых трубопроводов, оборудования подготовки нефти и газа, продукции нефтегазодобывающих предприятий.

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями по физико-химическим процессам, происходящим в трубопроводах при транспорте однофазных и многофазных сред и термодинамических свойств, определяющих условия безопасной и долговечной эксплуатации системы промысловых нефтегазопроводов и хранилищ.

Задача дисциплины состоит в том, чтобы на основании полученных знаний будущий бакалавр мог участвовать в разработке конкурентоспособных технологий и осуществлять технологический процесс в соответствии с требованиями технологического регламента.

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебниками, учебными пособиями, интернет-ресурсами, подготовку к практическим занятиям, выполнение домашних заданий.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

«Трубопроводные системы» входит в перечень дисциплин (вариативная часть) (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Дисциплина  базируется  на  предварительном  изучении  следующих курсов: Б.1.1.5 Математика, Б.1.1.6 Физика, Б.1.2.5 Механика жидкости и газа, Б.1.1.15 Материаловедение, Б.1.2.6. Физико-химические свойства веществ и прикладные расчеты. Необходимыми  условиями для  освоения  дисциплины  являются:  знание  основных  законов  физики и математики, умения  решать  конкретные  задачи  определенной степени сложности в области гидравлических и прочностных расчетов трубопроводов, владение системой знаний, формирующей физическую картину в области создания и эксплуатации технологического оборудования нефтегазовых производств. Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, являются базой для изучения следующих дисциплин: Б.1.2.14. Оборудование химических и нефтехимических производств, Б.1.3.7.1 Математическое моделирование и оптимизация тепло- и массообменных процессов и установок.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-1);

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13).

Студент должен знать:

- основную нормативно-техническую документацию, регламентирующую правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов различного назначения (ПК-1);

- основы гидравлических расчетов трубопроводных систем, методики прочностного расчета трубопроводов и опор (ПК-1);

- специфику условий эксплуатации трубопроводных систем (ПК-13).

Студент должен уметь:

- выполнять проверку технического состояния и остаточного ресурса трубопроводных систем, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт (ПК-13);

- выполнять гидравлические и прочностные расчеты элементов трубопроводных систем (ПК-1);

- конструировать детали и узлы типового трубопроводного оборудования химических и нефтехимических производств с учетом технологических условий его работы и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (ПК-1).

Студент должен владеть:

- методами организации и управления при проектировании и строительстве трубопроводных систем (ПК-13);

- методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте магистральных трубопроводов (ПК-13);

- навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружение трубопроводов (ПК-1).

4. Распределение трудоемкости дисциплины по темам и видам занятий

| № мод. | № нед. | № темы | Наименование темы | Часы / Из них в интерактивной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак-тичес-кие | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 семестр |
| 1 | 1-10 | 1 | Трубопроводы | 60 | 4 | - | - | 6 | 30 |
| 2 | 11-17 | 2 | Элементы и арматура трубопро-водных систем | 48 | 2 | - | - | 6 | 24 |
|  |  |  | ИТОГО: | 108 | 6 | - | - | 12 | 54 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | Назначение и классификация трубопроводов. Требования, предъявляемые к трубопроводам. Материалы, применяемые для трубопроводов. Основные гидравлические характеристики. Простой и сложный трубопровод. Методики расчета. Сифонные трубопроводы. Безнапорные трубопроводы. Методики расчета. | 1, 2, 3, 9 |
|  | 2 | 2 | Классификация нагрузок трубопроводов. Оценка прочности трубопроводов. Расчет на прочность надземных и подземных трубопроводов. Трубы, соединительные детали, компенсаторы. Расчет на прочность элементов трубопроводных систем. | 1, 2, 4, 5, 9, 10 |
| 2 | 2 | 3 | Классификация и назначение трубопроводной арматуры. Материалы, применяемые для трубопроводной арматуры. Общий порядок выбора трубопроводной арматуры. Основные правила эксплуатации трубопроводной арматуры. Типы трубопроводной арматуры и их конструктивные разновидности. Прочностной расчет деталей трубопроводной арматуры. | 6, 7, 4, 5 |

6. Содержание коллоквиумов

Коллоквиумы программой и учебным планом не предусмотрены.

7. Перечень практических занятий

| № темы | Всего часов | № занятий | Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии. | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | Определение гидравлических характеристик трубопроводов. Гидравлический расчет простых трубопроводов. | 2, 8, 9, 11 |
|  | 2 | 2 | Гидравлический расчет разветвленных и параллельно-соединенных трубопроводов. Гидравлический расчет безнапорных трубопроводов. | 2, 8, 9, 11 |
|  | 2 | 3 | Прочностной расчет трубопроводов, конических переходов, заглушек. Выбор и расчет соединительных деталей труб, компенсаторов. | 3, 4, 5, 7 |
| 2 | 4 | 4, 5 | Выбор и расчет запорной, защитной, регулирующей, предохранительной и фазоразделительной трубопроводной арматуры. | 6, 7 |
|  | 2 | 6 | Силовой расчет арматуры. | 6, 7 |

8. Перечень лабораторных работ

Лабораторных работ программой и учебным планом не предусмотрено.

9. Задания для самостоятельной работы студентов

| № темы | Всего часов | Вопросы для самостоятельного изучения | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30 | Выбор условного диаметра трубопроводов по скорости потока; при заданном перепаде давления; с регулирующими клапанами. Расчет на прочность надземных и подземных трубопроводов. Расчет элементов трубопроводов на прочность. Особенности монтажа и эксплуатации трубопроводов. | 4, 5, 10, 11 |
| 2 | 24 | Конструктивные разновидности трубопроводной арматуры. Трубопроводная запорная арматура. Трубопроводная регулирующая арматура. Трубопроводная предохранительная арматура. Трубопроводная защитная арматура. Трубопроводная фазоразделительная арматура. Расчет элементов трубопроводной арматуры на прочность. Особенности монтажа и эксплуатации трубопроводной арматуры. | 3, 4, 5, 6, 7 |

10. Расчетно-графическая работа

Расчетно-графическая работа программой и учебным планом не предусмотрена.

11. Курсовая (контрольная) работа

Курсовая работа программой и учебным планом не предусмотрена.

Контрольная работа включает 2 теоретических вопроса и решение 2-х практических задач. Темы, задания, учебно-методическое обеспечение для выполнения контрольной работы приведены на сайте института, режим доступа http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1087&tip=26.

12. Курсовой проект

Курсовой проект программой и учебным планом не предусмотрен.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Изучение дисциплины Б.1.2.16 «Трубопроводные системы» направлено на формирование профессиональных компетенций в области производственно-технологической деятельности (ПК-1, 13). Перечень показателей для соответствующих компетенций составлен с учетом имеющихся в программе профессионального модуля умений и знаний.

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов);

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (практические занятия, самостоятельная работа студентов);

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных компетенциями, в ходе решения конкретных технических задач на практических занятиях, успешной сдачи зачета.

Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины;

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Для компетенции ПК-1:

Пороговый уровень освоения компетенции: знает основную нормативно-техническую документацию, основные технологии выполнения работ при сооружении трубопроводов, основы гидравлических расчетов трубопроводных систем, методики прочностного расчета трубопроводов.

Продвинутый уровень освоения компетенции: умеет выполнять гидравлические и прочностные расчеты элементов трубопроводных систем, конструировать детали и узлы типового трубопроводного оборудования химических и нефтехимических производств.

Высокий уровень освоения компетенции: способен обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, умеет контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий, применяет современные технологии при конструировании и проектировании трубопроводных систем.

Для компетенции ПК-13:

Пороговый уровень освоения компетенции: знает специфику условий эксплуатации трубопроводных систем, владеет терминологией в производственной деятельности.

Продвинутый уровень освоения компетенции: умеет работать с проектной и производственной документацией на сооружение трубопроводов.

Высокий уровень освоения компетенции: владеет методами организации, управления и производства основных видов работ при проектировании и строительстве трубопроводных систем.

При достаточном качестве освоения приведенных знаний, умений и навыков  преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей дисциплины на высоком, продвинутом или пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей дисциплины считается неосвоенной.

| Код компе тенции | Этап формирования | Показатели оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточ ная аттестация | Типовые задания | Шкала оценивания |
| ПК-1 | 6 семестр | Знать: - основную нормативно-техническую документацию, регламентирующую правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов различного назначения; - основы гидравлических расчетов трубопроводных систем, методики прочностного расчета трубопроводов и опор. Уметь: - выполнять гидравлические и прочностные расчеты элементов трубопроводных систем; - конструировать детали и узлы типового трубопроводного оборудования химических и нефтехимических производств с учетом технологических условий его работы и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Владеть: - навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружение трубопроводов. | Отчеты в ходе решения практических задач. | Вопросы к зачету. Контроль ные тесты | «зачтено», «не зачтено» |
| ПК-13 | 6 семестр | Знать: - специфику условий эксплуатации трубопроводных систем. Уметь: - выполнять проверку технического состояния и остаточного ресурса трубопроводных систем, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт. Владеть: - методами организации и управления при проектировании и строительстве трубопроводных систем; - методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте магистральных трубопроводов. | Отчеты в ходе решения практических задач. | Вопросы к зачету. Контроль ные тесты | «зачтено», «не зачтено» |

Фонд оценочных средств текущей успеваемости и промежуточной аттестации  студентов по итогам освоения дисциплины «Трубопроводные системы» представляют собой комплект контролирующих материалов следующих видов:

- Экспрессные  опросы.  Представляют  собой  набор  коротких  вопросов по  определенной  теме,  требующих  быстрого  и  короткого  ответа. Проверяются  знания  текущего  материала.

- Билеты для зачета  состоят  из  двух теоретических  вопросов  по  всем разделам, изучаемых в семестре и практической задачи.

- Тестовые  задания  в  адаптивной  среде  тестирования  (АСТ)  для проверки  знаний  по  дисциплине  «Трубопроводные системы»,  включающие  все  основные  разделы  курса,  рассчитаны на выполнение в течение 25 минут; предназначены для проверки знаний, умений и навыков при решении конкретных задач.

Критерии оценки для контрольного тестирования:

- контрольное тестирование зачтено, если студент дал правильные ответы на контрольные вопросы от 50% и выше;

- контрольное тестирование не зачтено, если студент дал правильные ответы в промежутке от 0 до 49%.

Критерии оценки для зачета:

- «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала изученной дисциплины, успешно выполняющий предусмотренные задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; показавший систематический характер знаний по дисциплине, ответивший на все вопросы билета; при этом допускаются непринципиальные ошибки.

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы.

Вопросы для зачета

- Назначение и классификация трубопроводов.

- Требования, предъявляемые к трубопроводам.

- Материалы, применяемые для трубопроводов.

- Простой трубопровод. Основные расчетные формулы.

- Сложные трубопроводы. Основные расчетные формулы для параллельно соединенного трубопровода.

- Сложные трубопроводы. Основные расчетные формулы для последовательно соединенного трубопровода.

- Гидравлические характеристики трубопроводов.

- Сифонные трубопроводы. Методика расчета.

- Расчет последовательно-параллельных трубопроводов.

- Безнапорные трубопроводы. Методика расчета.

- Выбор условного диаметра трубопроводов по скорости потока.

- Выбор  диаметра трубопроводов при заданном перепаде давления.

- Выбор  диаметра трубопроводов с регулирующими клапанами.

- Классификация нагрузок трубопроводов.

- Оценка прочности трубопроводов.

- Особенности монтажа трубопроводов. Опоры трубопроводов.

- Типы соединения трубопроводов.

- Компенсаторы. Методика расчета.

- Расчет на прочность надземных трубопроводов.

- Расчет на прочность подземных трубопроводов.

- Расчет на прочность прямых участков трубопроводов.

- Расчет на прочность отводов.

- Расчет на прочность конических переходов.

- Расчет на прочность тройниковых соединений.

- Расчет на прочность фланцевых соединений

- Расчет на прочность заглушек.

- Расчет на прочность компенсаторов.

- Назначение трубопроводной арматуры. Характеристика арматуры общетехнического назначения.

- Общий порядок выбора трубопроводной арматуры.

- Основные правила эксплуатации трубопроводной арматуры.

- Материалы, применяемые для деталей арматуры.

- Типы трубопроводной арматуры и их конструктивные разновидности.

- Трубопроводная запорная арматура.

- Трубопроводная регулирующая арматура. Ее основные эксплуатационные, монтажные параметры.

- Трубопроводная предохранительная арматура. Ее основные эксплуатационные, монтажные параметры.

- Трубопроводная защитная арматура. Материалы, применяемые для деталей защитной арматуры.

- Трубопроводная фазоразделительная арматура. Ее эксплуатационные, монтажные параметры.

- Приводы для управления трубопроводной арматуры.

- Прочностной расчет деталей трубопроводной арматуры

- Особенности монтажа трубопроводной арматуры.

Тестовые задания по дисциплине

Примеры заданий для проведения аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Трубопровод, состоящий из одной линии труб, не имеющий боковых ответвлений, с одинаковым расходом на всем пути движения жидкости от места ее забора до пункта потребления представляет собой

- сложный трубопровод

- простой трубопровод

- магистральный трубопровод

2. Основным уравнением для гидравлического расчета трубопроводов является

- уравнение Блазиуса для коэффициента гидравлического сопротивления трения

- уравнение Дарси-Вейсбаха для перепада давления

- уравнение Бернулли, отражающее энергетический баланс потока

3. Разрежение в сифонном трубопроводе вызывает

- выделение из движущейся жидкости растворенного в ней воздуха

- насыщение жидкости пузырьками воздуха

- конденсацию жидкости в трубопроводе

4. Для предотвращения какого фактора определяют вертикально действующие нагрузки и с учетом сопротивления грунта определяют массу балласта

- потеря прочности

- потеря устойчивости

- недопустимые пластические деформации

- всплытие трубопровода

14. Образовательные технологии

Для  достижения  планируемых  результатов  обучения  в  дисциплине «Трубопроводные системы»  используются  различные образовательные технологии, в том числе:

– информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими. Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, применение новых  информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

– личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного  процесса  учет  различных  способностей  обучаемых,  создание необходимых  условий  для  развития  их  индивидуальных  способностей, развитие  активности  личности  в  учебном  процессе.  Личностно-ориентированные  технологии  обучения  реализуются  в  результате индивидуального общения преподавателя и  студента при  экспресс-опросе, при  выполнении  домашних  индивидуальных  заданий, решении задач повышенной сложности, на еженедельных консультациях.

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы  обучения: диалог, беседа, работа в команде. Предусмотрено чтение лекций с применением мультимедийных технологий. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  проводится  с  использованием  библиотечных ресурсов института, ресурсов сети  Интернет  и  локальных  сетевых  ресурсов института.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине

Обязательные издания

1. Удовин В. Г. Гидравлика: учебное пособие / В. Г. Удовин И. А. Оденбах. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 132 c. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33625.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Ильина Т.Н. Гидравлика. Примеры расчетов элементов инженерных сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ильина Т.Н.- Электрон. текстовые данные.- Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.- 150 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28343. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

3. Фещенко В.Н. Справочник конструктора. Книга 1. Машины и механизмы [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Фещенко В.Н.- Электрон. текстовые данные.- М.: Инфра-Инженерия, 2015. - 400 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40250. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

Дополнительные издания

4. Детали машин и основы конструирования: учебник для бакалавров/ Г.И. Рощин, Е.А. Самойлов [и др.]; ред. Г.И. Рощин, Е.А. Самойлов - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 415 с. Экземпляры всего: 10.

5. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов : справочник / А. А. Лащинский ; ред. А. Р. Толчинский. - 2-е изд., стереот. - М. : Издательство "Альянс", 2013. - 384 с. Экземпляры всего: 2.

6. Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура: Справочное пособие. – 2-е изд., переработ. И доп. – Машиностроение, 1981. – 368с. Экземпляры всего: 2.

7. Гуревич Д.Ф. и др. Арматура химических установок. – Л.: Химия, 1979. – 320с. Экземпляры всего: 1.

8. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу. Под ред. Некрасова Б.Б. – М.: Высшая школа. 1989. – 192 с. Экземпляры всего: 40.

9. Рабинович Е.З. Гидравлика. – М.: Недра, 1980. – 278 с. Экземпляры всего: 93.

10. Миркин А.З., Усиньш В.В. Трубопроводные системы: Справ. изд. – М.: Химия, 1991. – 256 с. Экземпляры всего: 1.

11. Самигуллин Г. Х. Магистральные трубопроводы. Проектирование. Сооружение. Эксплуатация: учебник / Г.Х. Самигуллин. - СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2016. - 207 c. - ISBN 978-5-94211-767-2. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78146.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

Интернет-ресурсы

12. http://www.iprbookshop.ru

Источники ИОС

13. http://techn.sstu.ru

16. Материально-техническое обеспечение

Кафедра МХП располагает аудиториями для чтения мультимедийных лекций с набором современных интерактивных средств и аудиториями для проведения практических занятий.

Рабочая программа по дисциплине Б.1.2.16 «Трубопроводные системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и учебного плана по профилю подготовки «Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств».

Авторы  ___________________ (И.В. Черемухина, В.А. Денисов)

Согласовано: зав. библиотекой ________________ (Т.В. Кузьмичева)

Зав. кафедрой ______________________ (Н.Л. Левкина)

17. Дополнения и изменения в рабочей программе

#### Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«____»_________ 20   ___ года, протокол № _____

Зав. кафедрой _______________/___________________/

Внесенные изменения утверждены на заседании УМКС/УМКН

«_____»_________ 20  __ года, протокол № _____

Председатель УМКС/УМКН ________/______________/